| RTM TAH412F - абонентский ответвитель эфирного сигнала на четыре отвода, для монтажа внутри помещений. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Точечные F-разъёмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прессованная и опаянная крышка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хромированный корпус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Имеют ёмкостную развязку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скрин-фактор > 100 дБ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модель | Затухание на отвод | Затухание на проход | Развязка между выходом и отводами | Развязка между отводами | Обратное затухание |
|  | (±1 дБ) | (дБ) | (дБ) | (дБ) | (дБ) |
|  |  | 5-40 МГц | 40-470 МГц | 470-1000 МГц | 5-40 МГц | 40-470 МГц | 470-1000 МГц | 5-40 МГц | 40-470 МГц | 470-1000 МГц | 5-40 МГц | 40-470 МГц | 470-1000 МГц |
| TAH410F | 10 | 3,4 | 3,6 | 4,4 | >30 | >28 | >25 | 28 | 24 | 20 | 18 | 22 | 17 |
| TAH412F | 12 | 3,2 | 3,4 | 4,2 | >30 | >28 | >25 | 27 | 25 | 22 | 18 | 22 | 17 |
| TAH416F | 16 | 2 | 2 | 2,5 | >35 | >28 | >25 | 26 | 26 | 25 | 18 | 22 | 17 |
| TAH420F | 20 | 1 | 1 | 1,5 | >35 | >28 | >25 | 35 | 32 | 25 | 18 | 22 | 17 |
| TAH424F | 24 | 0,8 | 0,8 | 1 | >40 | >35 | >30 | 45 | 35 | 30 | 20 | 20 | 17 |
| TAH427F | 27 | 0,8 | 0,8 | 1 | >40 | >35 | >30 | 48 | 40 | 35 | 20 | 20 | 17 |