| Импортные конденсаторы серий CBB-61 предназначены для работы в цепях переменного тока промышленной частоты 50/60Гц. Применяются в частности как пусковые и рабочие конденсаторы для запуска электродвигателей переменного тока, а также в бытовых светильниках и другой электросетевой аппаратуре. Выпускаются на напряжения 450 и 630V AC. Являются аналогами отечественных конденсаторов МБГЧ. |
| --- |
| Мы поставляем "пусковые" конденсаторы CBB-61 ёмкостью от 1 мкФ до 30 мкФ. При необходимости использовать конденсатор бoльшей ёмкости для мощного электромотора Вы можете соединить несколько конденсаторов параллельно (ёмкости суммируются). Допуск конденсаторов по ёмкости как правило составляет +/- 5%. |  |
| Таблица CBB61 1uF 450V (МБГЧ) 37X14X26 1uF 630V (МБГЧ) 37X14X26 5uF 450V (МБГЧ) 48X21x34 2uF 630V (МБГЧ) 36x16X27 3uF 450V (МБГЧ) 36x16X27 4uF 450V (МБГЧ) 43X18X32 6uF 450V (МБГЧ) 46X18X32 8uF 450V (МБГЧ) 46X18X32 10uF 450V (МБГЧ) 49X23X34 10uF 630V (МБГЧ) 49X23X34 12UF 450V (МБГЧ) 58x25X41 20uF 450V (МБГЧ) 60X28X43 25uF 450V (МБГЧ) 65x35X45 30uF 450V (МБГЧ) 65x35X45 |  |