## Трансформатор ТПГ-2

| Максимальная выходная мощность, Вт | 2.5 |
| --- | --- |
| Ток холостого хода, А, не более | 0,02 |
| Масса трансформатора, не более, кг | 0,11 |
| Габаритные размеры, а в с, мм | 27,0х32,0х30,0 |
| Тип магнитопровода | Пластинчатый |
| Типоразмер магнитопровода ГОСТ 20249-80/DIN41302 | ШI-20бx17/EI 30x17 |

Стандартный ряд трансформатора ТПГ-2

| Типонаминал | Номера выводов вторичных обмоток/TD> | Напряжение вторичных обмоток, В | Ток номинальной нагрузки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в режиме холостого хода | в режиме номинальных нагрузок |  |
| ТПГ-2-3 В | (7,9) | 4,2 | 3,0 | 0,83 |
| ТПГ-2-6 В | (7,9) | 8,5 | 6,0 | 0,40 |
| ТПГ-2-9 В | (7,9) | 12,6 | 9,0 | 0,28 |
| ТПГ-2-22 В | (7,9) | 16,8 | 12,0 | 0,21 |
| ТПГ-2-25 В | (7,9) | 21,0 | 15,0 | 0,17 |
| ТПГ-2-28 В | (7,9) | 25,2 | 18,0 | 0,14 |
| ТПГ-2-24 В | (7,9) | 33,6 | 24,0 | 0,10 |
| ТПГ-2-2х3 В | (6,7); (9,10) | 2х4,3 | 2х3,0 | 0,40 |
| ТПГ-2-2х6 В | (6,7); (9,10) | 2х8,5 | 2х6,0 | 0,21 |
| ТПГ-2-2х9 В | (6,7); (9,10) | 2х12,7 | 2х9,0 | 0,14 |
| ТПГ-2-2х12 В | (6,7); (9,10) | 2х15,2 | 2х12,0 | 0,10 |
| ТПГ-2-2х15 В | (6,7); (9,10) | 2х20,0 | 2х12,0 | 0,08 |
| ТПГ-2-2х18 В | (6,7); (9,10) | 2х25,5 | 2х18,0 | 0,07 |
| ТПГ-2-2х24 В | (6,7); (9,10) | 2х33,5 | 2х24,0 | 0,05 |
| ТПГ-2-2х30 В | (6,7); (9,10) | 2х40,5 | 2х30,0 | 0,04 |

* - напряжение входа подается на 1-5 выводы