PAUXIS PX-3100 Twin - Универсальный спутниковый конвертор Ku диапазона с линейной поляризацией и с уровнем шумов 0,3dB. Используется для офсетных антенн. Рабочие частоты: 10,7-12,75 Ггц. Хорошее соотношение цены и качества. Входная частота низкий диапазон: 11,7 - 12,7 ГГц Входная частота верхний диапазон: 11,7 - 12,75 ГГц Частота на выходе: 950 - 2150 МГц Шум: 0,4 dB Усиление сигнала: 60 dB Локальная частота осциллятора низкая: 9.75 GHz Локальная частота осциллятора верхняя: 10.6 GHz Количество разъемов: 2 F-Type Сопротивление: 75 Ом

Технические характеристики:

Вход ГГц: 10.7-11.7 / 11.7-12.75

Выход МГц: 950-1950 / 1100-2150

Коэффициент шума дБ: 0.3

Коэффициент усиления дБ: 50-60

Частота гетеродина ГГц: 9.75 / 10.6

Разъем: F-тип 75 Ом

Напряжение питания:

вертикальная поляризация В: 13.0

горизонтальная поляризация В: 18.0

Переключение поддиапазонов кГц: 0 / 22