| Импортные конденсаторы серий CBB-60 предназначены для работы в цепях переменного тока промышленной частоты 50/60Гц. Применяются в частности как пусковые и рабочие конденсаторы для запуска электродвигателей переменного тока, а также в бытовых светильниках и другой электросетевой аппаратуре. Выпускаются на напряжения 450 и 630V AC. Являются аналогами отечественных конденсаторов К78-17. |
| --- |
| Мы поставляем "пусковые" конденсаторы CBB-60 ёмкостью от 3 мкФ до 150 мкФ. При необходимости использовать конденсатор бoльшей ёмкости для мощного электромотора Вы можете соединить несколько конденсаторов параллельно (ёмкости суммируются). Допуск конденсаторов по ёмкости как правило составляет +/- 5%. |  |
| Таблица CBB60 5uF 450V (К78-17) 34X60 6uF 630V (К78-17) 32X60 10uF 630V (К78-17) 42X70 15uF 450V (К78-17) 42X70 20uF 630V (К78-17) 42X80 25uF 630V (К78-17) 42X80 30uF 450V (К78-17) 45X90 30uF 630V (К78-17) 45x90 40uF 450V (К78-17) 45x90 40uF 630V (К78-17) 45x90 45uF 450V (К78-17) 50x100 50uF 630V (К78-17) 50x100 55uF 630V (К78-17) 50X100 60uF 630V (К78-17) 50x100 |  |