ПРОФКИП Ч3-67М частотомер электронно-счетный

ЦЕНА, рекомендованная производителем: 26000 руб.

НАЗНАЧЕНИЕ ЧАСТОТОМЕРА ЭЛЕКТРОННО-СЧЕТНОГО ПРОФКИП Ч3-67М

Частотомер электронно-счетный ПРОФКИП Ч3-67М предназначен для измерения частоты и периода синусоидальных сигналов, частоты и периода повторения импульсных сигналов, длительности импульсов, отношения частот электрических сигналов, счета числа (суммирования) электрических колебаний. Частотомер электронно-счетный ПРОФКИП Ч3-67М применяется для настройки, испытаний и калибровки различных приемопередающих трактов, фильтров, генераторов, синтезаторов частоты, систем связи и других устройств.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ЧАСТОТОМЕРА ЭЛЕКТРОННО-СЧЕТНОГО ПРОФКИП Ч3-67М

## ▪ Диапазон частот: 1 Гц … 100 МГц
▪ Количество каналов: 1
▪ 8-рязрядный дисплей
▪ Однокристальный микропроцессор
▪ Высокая разрешающая способность и точность измерений
▪ Высокая чувствительность и скорость измерений: 20 изм /с
▪ Функция PPM измерения
▪ Частота F0 может быть установлена по желанию пользователя

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧАСТОТОМЕРА ЭЛЕКТРОННО-СЧЕТНОГО ПРОФКИП Ч3-67М

| ПАРАМЕТРЫ | ЗНАЧЕНИЯ |
| --- | --- |
| Диапазон частот | 1 Гц … 100 МГц |
| Количество каналов | 1 |
| Диапазон измерения периода | 10 нс … 1 с |
| Диапазон счета | 108 -1 |
| Чувствительность | 1 Гц … 10 Гц: 40 мВ 10 Гц … 100 MГц: 20 мВ |
| Вход | связь по переменному току |
| Входной импеданс | 1 МОм /40 пФ |
| Входной аттенюатор | х1 или ослабления х20 |
| Фильтр нижних частот | частота среза около 100 кГц |
| Максимальное входное напряжение | 250 Впик-пик |
| Соответствие формы сигнала | синус, импульс, треугольник |
| Разрешение | время счета 10 мс: 6-разрядный дисплей время счета 100 мс: 7-разрядный дисплей время счета 1 с: 8-разрядный дисплей время счета 10 с: 8-разрядный дисплей |
| Опорная частота | 10 MГц |
| Стабильность частоты | 5 х 10-6 /день |

ОБЩИЕ ДАННЫЕ ЧАСТОТОМЕРА ЭЛЕКТРОННО-СЧЕТНОГО ПРОФКИП Ч3-67М

## ▪ Питание: 110 В … 127 В ±10% /220 В … 240 В ±10%, 50 Гц ±2 Гц /60 Гц ±2 Гц
▪ Габаритные размеры: 210х80х230 мм
▪ Вес: 1.8 кг